## Slide 1: Sääennusteet ilmailussa
Jaakko Nuottokari

## Slide 2: Ilmatieteen laitoksen organisaatio
Organisaatio voimassa 1.1.2018 – 31.12.2021
Ilmatieteen laitos on Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) alainen valtion virasto

## Slide 3: Lentosäätuotantoa on jaettu alueellisesti
LEN HELSINKI (MWO - Meteorological Watch Office)
NSWC - Nordic Significant Weather Chart (yhdessä SMHI Tukholman kanssa)
SIGMET, ARS, WXREP: Finland FIR
EFHK: Lennonjohdon erityispalvelut
TAF: Helsinki-Vantaa, Turku, Maarianhamina, Tampere, Jyväskylä, Pori, Vaasa, Kokkola, Seinäjoki, Halli
MIL: EFJY, EFTP sekä Länsi-Suomen palvelut
LEN KUOPIO (MO - Meteorological Office)
TAF: Kuopio, Kajaani, Joensuu, Savonlinna, Lappeenranta, Utti
MIL: EFKU, EFUT sekä Itä-Suomen palvelut
LEN ROVANIEMI (MO)
TAF: Rovaniemi, Oulu, Kemi, Kuusamo, Kittilä, Enontekiö, Ivalo, Vaasa, Kokkola
MIL: EFRO sekä Pohjois-Suomen palvelut

## Slide 4: Lentosäätuotannosta yleisesti
  Havainnot (METAR, MET REPORT, SPECIAL)
  TAFit 24 lentokentälle
  TREND Helsinki-Vantaalle
  SIGMET Finland FIR:iin
  Varoitukset (WXREP, SPECIAL AIREP)
  SW-kartta Skandinavian alueelle yhteistyössä SMHI kanssa
  Yleisilmailulle alempien pintojen ennuste (GAFOR, alue-ennuste)
  Räätälöity ennuste EFHK:n lennonjohdolle
  Puhelinpalvelua lentäjille
  Lennonneuvontaan liittyvät sääbriefaukset yhteistyössä Finavian kanssa
  Puolustusvoimien käyttöön räätälöityjä ennustetuotteita
  Lisäksi erillispalveluna kunnossapitosää Finavian lentoasemille yhteistyössä Destian kanssa

## Slide 5: LLF (Low Level Forecast)
Uusi graafinen tuote korvaamaan GAFOR-tekstiennustetta

## Slide 6: Sääsuureet esitetty 2h aikajaksoissa, ennuste edelleen myös tekstimuotoisena (eng)

## Slide 11
Samat GAFOR-alueet
Tekstiennusteosa on englanninkielinen
Tuote tulee Pohjois-Euroopan yleisilmailun sääportaaliin www.northavimet.com sekä kansalliseen MET-portaaliin www.ilmailusaa.fi
Tavoitteena, että tuote olisi asiakkaiden käytettävissä syksyllä 2019

## Slide 12: Talvisäästä

## Slide 13: Lentosäävuosi Suomessa
Kevät
Aamusumut
Lumen sulaminen, tulvat
Talviset pakkas-korkeapaineet
Jäätäminen
Jäätävät sateet
Sateen talviset olomuodot
Voimakkaat inversiot
Matalat pilvet
Talvi
Ympäri vuoden:
Jäätäminen pilvessä
Turbulenssi
Merituuli
Kesäiset korkeapaineet
Kesäukkoset
Kesä
Aamusumut
Lumentulo
Syysmyrskyt
Matalat pilvet
Syksy

## Slide 14: Lauha talvi

## Slide 15: Kylmä talvi

## Slide 16
Kylmä talvi

## Slide 17: Talviajan lentosääilmiöistä kertauksena
voimakkaat (lumisade)matalapaineet
jäätävät sateet
avoimen meren aiheuttamat lumisateet
voimakkaat inversiot
matalat pilvet

## Slide 18: Voimakkaat matalapaineet
Laaja alue
Pitkäkestoinen
Rintamat
Suuret lämpötilaerot
Voimakkaat tuulet
Etenkin syksyllä ja talvella matalapaineiden reitit kulkevat usein Suomen yli
Hyvin ennakoitavissa ja ennustettavissa
Myrsky: tuulen nopeus > 21 m/s
Tuulituhot, tulvat, sähkökatkot…
Kiitotien valinta, auraus, kentän kapasiteetti

## Slide 19: Lumikertymä
Sademäärä mitataan millimetreinä
Lumisateen kohdalla kerrotaan kuinka montaa millimetriä vesisadetta sade vastaisi, jos se sulatettaisiin.
Yleensä 1 mm sademäärä vastaa 10 mm lunta
Mitä ilmavampia sadepartikkelit ovat, sitä suurempi on lumikertymä suhteessa sademäärään
Mitä lämpimämpi ilmakehä, sitä tiiviimpää on lumi  lumikertymä pienempi
5 mm kuivaa pakkaslunta ~ 7 cm
5 mm märkää lunta ~ 3 cm

## Slide 20
Ilman lämpötila lähellä
pintaa on pakkasella
Jäätävä vesisade (freezing rain, FZRA)
Tässä kerroksessa lumisade sulaa
Lumisadetta paksusta (rintama)pilvestä
Jos kertaalleen sulaneet partikkelit ehtivät vielä jäätyä uudelleen ennen maahan putoamista
Jääjyväsiä (ice pellets, PL)

## Slide 21
Jäätävä tihkusade (freezing drizzle, FZDZ)
Tarkastellaan sumupilveä eli Stratusta kylmänä vuodenaikana kun pilven korkeudella on pakkasta
Suunnilleen vielä -10 asteessakin on tavallista, että St-pilvi koostuu (lähes) pelkästään alijäähtyneistä nestemäisistä pilvipisaroista koska pisaroiden jäätymiseen vaadittavia jäätymisytimiä on niukasti.
Otollisessa tilanteessa (mm. St-pilven oltava riittävän paksu) alijäähtyneet pisarat törmäävät toisiinsa, yhdistyvät ja alkavat pudota.
Jos lämpötila maanpinnan lähellä on nollan yläpuolella, sade on tavallista tihkua (DZ), mutta jos pakkasta, se on jäätävää tihkua (FZDZ)
km
3
2
1
tihkupisaroiden halkaisija < 0,5 mm

## Slide 22
Jäätävän sateen tapaan jäätävä tihku muodostaa jääpeitteitä ja iljannetta, heikko tihku kuitenkin melko hitaasti.
Petollista, koska sade voi olla huomaamatonta ja jatkua pitkään ja ohutkin jääkerros voi aiheuttaa hyvin liukkaan ”pääkallokelin”.
Tyypillisesti melko kirkasta mutta hieman kuviolasin kaltaista jäätä.
Jäätävä tihkusade (FZDZ)

## Slide 23
 Lumijyväset (snow grains, SG)
Mikäli sumupilveen pääsee syntymään jääkiteitä tai niitä putoaa siihen ylemmästä pilvestä:
ylikyllästynyt St-pilvessä oleva vesihöyry härmistyy niihin suoraan jääksi ja / tai
alijäähtyneet pilvipisarat kertyvät niihin huurteena
yleinen lumisadetyyppi Suomessa, mutta merkittävä lumikertymä vaatisi sateen jatkumista melko pitkään
ilmaisevat jäätävien pilvikerrosten olemassaoloa !
lumijyväset huonontavat usein näkyvyyttä huomattavasti
K Frisk

## Slide 24
Lentokoneen tuulilasin pinnalle voi laskussa (pienellä ilmanopeudella) muodostua maitomainen läpinäkymätön jääkerros jäätävästä tihkusta tai sateesta (Sarpila, 2008).
https://www.meted.ucar.edu
Pro gradu –tutkielma / meteorologia
LENTOSÄÄENNUSTEIDEN MERKITYS
Ari Sarpila. 9.4.2008

## Slide 25: Avoimen meren / järven aiheuttamat lumisateet (lake effect snow, ”Itämeren lumitykit”)
Kylmää pakkasilmaa virtaa jäättömälle vesialueelle
 lämmin ja kostea alusta
 jos riittävä pyyhkäisymatka
 lumikuuropilviä meren ylle
 vastaranta voimistaa entisestään

## Slide 26
Avoimen meren/suuren järven
aiheuttamat lumisateet:
Lumitykki Pietarissa  kaaos Tukholmassa
Lyhyt pyyhkäisy  ns. rullapyörrekonvektio  laajalla alueella heikohkoa lumisadetta
Kylmä itäkaakkoisvirtaus  itäiselle Suomenlahdelle voimakkaampi nauha tai pari  osuessaan huonontavat EFHK sään huomattavasti
tuulen suunta + rannikon muoto + pyyhkäisymatka = tyypilliset muodot

## Slide 27
Lumitykki Pietarissa  kaaos Tukholmassa
Kylmä itäkaakkoisvirtaus  itäiselle Suomenlahdelle voimakkaampi nauha tai pari  osuessaan huonontavat EFHK sään huomattavasti
J. Ylläsjärvi 2012

## Slide 28: Näkyvyys ja pilvenkorkeus EFHK
Pilvet < 200 ft
Näkyvyys < 2000 m
Pilvet < 500 ft
Näkyvyys < 3000 m
Pilvet < 1500 ft
Näkyvyys < 5000 m